Kod CPV 45233140-2 roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie : Remont drogi gminnej 326009 T Stawy – Wygoda od km 0 + 530 do km 1 + 630

| lp | Podstawa | Opis | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 1301-05 | Mechaniczna ścinka pobocza o szerokości 0,7 mb i grubości średnio 15 cm od km 0 + 530 do km 1 + 630 obustronnie z odwozem urobku do 3 km w miejsce wg wskazań Inwestora | m2 | 1540 |
| 2 | KNNR | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją na gorąco od km 0 + 530 do km 1 + 630 przy szerokości 4,5 mb w ilości 0,7 kg/m2 | m2 | 4950 |
| 3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, mechanicznie w ilości 75 kg/m2 od km 0 + 530 do km 1 + 630 przy szerokości 4,5 mb na całej długości | t | 371 |
| 4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu warstwa ścieralna od km 0 + 530 do km 1 = 630 przy szerokości 4,5 mb na całej długości | m2 | 4950 |
| 5 | KNNR 6 0202-03 | Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 0,5 m obustronnie od km 0 + 530 do km 1 + 630 | m2 | 1100 |